### Типы исполнений устройств комплектных низковольтных с АВР

| Тип НКУ | Типовой индекс | Номинальное питание | Аварийное питание | Основные и аварийные потребители | Приспособление для ослабления шума контакторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номинальный ток, А | Номинальное фазное напря-жение цепей, В | Количество полюсов или фаз | Номинальный ток, А | Номинальное фазное напря-жение цепей, В | Количество полюсов или фаз |  |  |
|  |  |  | главной | управления |  |  | главной | управления |  |  |  |
| ЯУ8351 | 11А1 | 40 | 110 − | 110 − | 2 | 40 | 110 − | 110 − | 2 | Общие | Нет |
|  | 12А2 |  | 220 − | 220 − |  |  | 220 − | 220 − |  |  |  |
|  | 31А1 | 160 | 110 − | 110 − |  | 160 | 110 − | 110 − |  |  |  |
|  | 32А2 |  | 220 − | 220 − |  |  | 220 − | 220 − |  |  |  |
| ЯУ8352 | 01А1 | - | 110 − | 110 − |  | 25 | До 220 − | - |  | Раздельные |  |
|  | 12А2 |  | 220 − | 220 − |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31А1 | - | 110 − | 110 − |  | 160 | До 220 − | - |  |  |  |
|  | 32А2 |  | 220 − | 220 − |  |  |  |  |  |  |  |
| ЯУ8353 | 01А1 | - | 127 ~ | 127 ~ |  | 25 | До 220 − | - |  |  |  |
|  | 02А2 |  | 220 ~ | 220 ~ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31А1 | - | 127 ~ | 127 ~ |  | 160 | До 220 − | - |  |  |  |
|  | 32А2 |  | 220 ~ | 220 ~ |  |  |  |  |  |  |  |
| ЯУ8251 | 11A1 | 40 | 127 ~ | 127 ~ |  | 40 | 127 ~ | 127 ~ |  | Общие | Есть |
|  | 12A2 |  | 220 ~ | 220 ~ |  |  | 220 ~ | 220 ~ |  |  |  |
|  | 31A1 | 160 | 127 ~ | 127 ~ |  | 160 | 127 ~ | 127 ~ |  |  |  |
|  | 32A2 |  | 220 ~ | 220 ~ |  |  | 220 ~ | 220 ~ |  |  |  |
| ЯУ8252 | 11А1 | 40 | 127 ~ | 127 ~ |  | 40 | 110 − | 110 − |  |  |  |
|  | 12А2 |  | 220 ~ | 220 ~ |  |  | 220 − | 220 − |  |  |  |
|  | 21А1 | 100 | 127 ~ | 127 ~ |  | 100 | 110 − | 110 − |  |  |  |
|  | 22А2 |  | 220 ~ | 220 ~ |  |  | 220 − | 220 − |  |  |  |
|  | 31А1 | 160 | 127 ~ | 127 ~ |  | 160 | 110 − | 110 − |  |  |  |
|  | 32А2 |  | 220 ~ | 220 ~ |  |  | 220 − | 220 − |  |  |  |
| ЯУ8253 | 12А2 | 40 | 220 ~ | 220 − | 3-й и нуле-вой провод | 40 | 220 ~ | 220 ~ | 3-й и нуле-вой провод |  | Нет |
| ШУ8253 | 21А1 | 100 | 127 ~ | 127 ~ |  | 100 | 127 ~ | 127 ~ |  |  |  |
|  | 22А2 |  | 220 ~ | 220 ~ |  |  | 220 ~ | 220 ~ |  |  |  |
|  | 31А1 | 160 | 127 ~ | 127 ~ |  | 160 | 127 ~ | 127 ~ |  |  |  |
|  | 32А2 |  | 220 ~ | 220 ~ |  |  | 220 ~ | 220 ~ |  |  |  |
|  | 41А1 | 250 | 127 ~ | 127 ~ |  | 250 | 127 ~ | 127 ~ |  |  |  |
|  | 42А2 |  | 220 ~ | 220 ~ |  |  | 220 ~ | 220 ~ |  |  |  |
|  | 51А1 | 400 | 127 ~ | 127 ~ |  | 400 | 127 ~ | 127 ~ |  |  |  |
|  | 52А2 |  | 220 ~ | 220 ~ |  |  | 220 ~ | 220 ~ |  |  |  |
|  | 61А1 | 630 | 127 ~ | 127 ~ |  | 630 | 127 ~ | 127 ~ |  |  |  |
|  | 62А2 |  | 220 ~ | 220 ~ |  |  | 220 ~ | 220 ~ |  |  |  |
| ЯУ8254 | 11А1 | 40 | 127 ~ | 127 ~ |  | 40 | 127 ~ | 127 ~ |  |  | Есть |
|  | 12А2 |  | 220 ~ | 220 ~ |  |  | 220 ~ | 220 ~ |  |  |  |
| ШУ8254 | 21А1 | 100 | 127 ~ | 127 ~ |  | 100 | 127 ~ | 127 ~ |  |  |  |
|  | 22А2 |  | 220 ~ | 220 ~ |  |  | 220 ~ | 220 ~ |  |  |  |
|  | 31А1 | 160 | 127 ~ | 127 ~ |  | 160 | 127 ~ | 127 ~ |  |  |  |
|  | 32А2 |  | 220 ~ | 220 ~ |  |  | 220 ~ | 220 ~ |  |  |  |
|  | 41А1 | 250 | 127 ~ | 127 ~ |  | 250 | 127 ~ | 127 ~ |  |  |  |
|  | 42А2 |  | 220 ~ | 220 ~ |  |  | 220 ~ | 220 ~ |  |  |  |
|  | 51А1 | 400 | 127 ~ | 127 ~ |  | 400 | 127 ~ | 127 ~ |  |  |  |
|  | 52А2 |  | 220 ~ | 220 ~ |  |  | 220 ~ | 220 ~ |  |  |  |
|  | 61А1 | 630 | 127 ~ | 127 ~ |  | 630 | 127 ~ | 127 ~ |  |  |  |
|  | 62А2 |  | 220 ~ | 220 ~ |  |  | 220 ~ | 220 ~ |  |  |  |

| Тип НКУ | Типовой индекс | Номинальное питание | Аварийное питание | Основные и аварийные потребители | Приспособление для ослабления шума контакторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номинальный ток, А | Номинальное фазное напря-жение цепей, В | Количество полюсов или фаз | Номинальный ток, А | Номинальное фазное напря-жение цепей, В | Количество полюсов или фаз |  |  |
|  |  |  | главной | управления |  |  | главной | управления |  |  |  |
| ЯУ8255 | 11А1 | 40 | 127 ~ | 127 ~ | 3-й и нуле-вой провод | 40 | 110 − | 110 − | 2 | Общие | Есть |
|  | 12А2 |  | 220 ~ | 220 ~ |  |  | 220 − | 220 − |  |  |  |
| ШУ8255 | 21А1 | 100 | 127 ~ | 127 ~ |  | 100 | 110 − | 110 − |  |  |  |
|  | 22А2 |  | 220 ~ | 220 ~ |  |  | 220 − | 220 − |  |  |  |
|  | 31А1 | 160 | 127 ~ | 127 ~ |  | 160 | 110 − | 110 − |  |  |  |
|  | 32А2 |  | 220 ~ | 220 ~ |  |  | 220 − | 220 − |  |  |  |
|  | 41А1 | 250 | 127 ~ | 127 ~ |  | 250 | 110 − | 110 − |  |  |  |
|  | 42А2 |  | 220 ~ | 220 ~ |  |  | 220 − | 220 − |  |  |  |
| ШУ8256 | 61А1 | 630 | 127 ~ | 127 ~ |  | 630 | 127 ~ | 127 ~ | 3-й и нуле-вой провод |  | Нет |
|  | 62А2 |  | 220 ~ | 220 ~ |  |  | 220 − | 220 − |  |  |  |