Типы и схемы электрические принципиальные устройств вводно-распределительных серии УВР-8504

- Вводные панели

| Тип панели УВР-8504 | Схемы главных цепей | Ном. ток, А | Элементы на схеме |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обозначение | Наименование | Кол. |
| 3ВА-8-16-00 |  | 160 | Q1,Q2 С1…С3 Т1…Т3 | Автоматический выключатель ВА57-35 Конденсатор помехозащитный Трансформатор Т-0,66 | 2 6 3 |
| 3ВА-8-25-00 |  | 250 |  |  |  |
| 3ВА-8-40-00 |  | 400 |  |  |  |
| 3АВР-100-00 |  | 100 | БУ8254-22А2 | Станция управления | 1 |
| 3АВР-160-00 |  | 160 | БУ8254-32А2 | Станция управления | 1 |
| 3АВР-250-00 |  | 250 | БУ8254-42А2 | Станция управления | 1 |
| 3АВР-100-01-00 |  | 100 | QF, QF1 БУ8254-22А2 | Автоматический выключатель ВА51-31 Станция управления | 2 1 |
| 3АВР-100-02-00 |  | 100 | QF, QF1, QF2 БУ8254-22А2 | Автоматический выключатель ВА51-31 Станция управления | 3 1 |

| Тип панели УВР-8504 | Схемы главных цепей | Ном. ток, А | Элементы на схеме |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обозначение | Наименование | Кол. |
| 3ВР-1-25-0-00 |  | 250 | Q2 С1…С3 Е F1…F3 Q1 | Выключатель автоматический, 6А Конденсаторы Патрон с ЛН Предохранители ПН2-250 Рубильник врубной ВР32-35 | 1 3 1 3 1 |
| 3ВР-1-40-0-00 |  | 400 | IPA1, IPA2, IPA3 IPV1 Q2 С1…С3 Е S F1…F3 Q1 IP1 Т1…Т3 | Амперметр Вольтметр Выключатель автоматический, 6А Конденсаторы Патрон с ЛН Переключатель Предохранители Рубильник ВР32 Счетчик трехфазный Трансформаторы тока | 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 |
| 3ВР-2-25-0-00 |  | 250 |  |  |  |
| 3ВР-2-40-0-00 |  | 400 |  |  |  |
| 3ВР-3-25-0-00 |  | 250 | IPA1, IPA2, IPA3 IPV1 Q2 Q3 С1…С3 Е S F1…F3 Q1 IP1 Т1…Т3 | Амперметр Вольтметр Выключатель автоматический, 6А Выключатель автоматический Конденсаторы Патрон с ЛН Переключатель Предохранители Рубильник ВР32 Счетчик трехфазный Трансформаторы тока | 3 1 1 1 3 1 1 3 1 1 3 |
| 3ВР-3-40-0-00 |  | 400 |  |  |  |
| 3ВП-4-25-0-00 |  | 250 | Q2 С1…С3 Е F1…F3 Q1 | Выключатель автоматический, 6А Конденсаторы Патрон с ЛН Предохранители Рубильник ВР32 | 1 3 1 3 1 |
| 3ВП-4-40-0-00 |  | 400 |  |  |  |
| 3ВП-5-25-0-00 |  | 250 | IPA1, IPA2, IPA3 IPV1 Q2 С1…С3 Е S F1…F3 Q1 IP1 Т1…Т3 | Амперметр Вольтметр Выключатель автоматический, 6А Конденсаторы Патрон с ЛН Переключатель Предохранители Рубильник ВР32 Счетчик трехфазный Трансформаторы тока | 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 |
| 3ВП-5-40-0-00 |  | 400 |  |  |  |

| Тип панели УВР-8504 | Схемы главных цепей | Ном. ток, А | Элементы на схеме |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обозначение | Наименование | Кол. |
| 3ВП-6-25-0-00 |  | 250 | IPA1, IPA2, IPA3 IPV1 Q2 Q3 С1…С3 Е S F1…F3 Q1 IP1 Т1…Т3 | Амперметр Вольтметр Выключатель автоматический, 6А Выключатель автоматический Конденсаторы Патрон с ЛН Переключатель Предохранители Рубильник ВР32 Счетчик трехфазный Трансформаторы тока | 3 1 1 1 3 1 1 3 1 1 3 |
| 3ВП-6-40-0-00 |  | 400 |  |  |  |
| 3ВП-7-25-0-00 |  | 250 | IPA1, IPA2, IPA3 IPV1 Q2 Q3 С1…С3 Е S F1…F3 Q1 1P1 Т1…Т3 | Амперметр Вольтметр Выключатель автоматический, 6А Выключатель автоматический Конденсаторы Патрон с ЛН Переключатель Предохранители Рубильник ВР32 Счетчик трехфазный Трансформаторы тока | 3 1 1 1 3 1 1 3 1 1 3 |
| 3ВП-7-40-0-00 |  | 400 |  |  |  |
| 3ВП-9-25-0-00 |  | 250 | Q2 С1…С3 Е F1…F3 Q1 | Выключатель автоматический, 6А Конденсаторы Патрон с ЛН Предохранители Рубильник ВР32 | 1 3 1 3 1 |
| 3ВП-10-25-0-00 |  | 250 | Q2 С1…С3 Е F1…F3 Q1 1P1 Т1…Т3 | Выключатель автоматический, 6А Конденсаторы Патрон с ЛН Предохранители Рубильник ВР32 Счетчик трехфазный Трансформаторы тока | 1 3 1 3 1 1 3 |
| 3ВП-11-25-0-00 |  | 250 | Q2 Q3 С1…С3 Е F1…F3 Q1 1P1 Т1…Т3 | Выключатель автоматический, 6А Выключатель автоматический Конденсаторы Патрон с ЛН Предохранители Рубильник ВР32 Счетчик трехфазный Трансформаторы тока | 1 1 3 1 3 1 1 3 |
| 3ВП-12-25-0-00 |  | 250 | Q2 Q3 С1…С3 Е F1…F3 Q1 1P1 Т1…Т3 | Выключатель автоматический, 6А Выключатель автоматический Конденсаторы Патрон с ЛН Предохранители Рубильник ВР32 Счетчик трехфазный Трансформаторы тока | 1 1 3 1 3 1 1 3 |

- Распределительные панели

| Тип панели УВР-8504 | Схемы главных цепей | Перечень коммутационной и защитной аппаратуры |
| --- | --- | --- |
| 3Р-101-00 |  | Выключатели автоматические однополюсные ВА24-29 С-14 Выключатели автоматические трехполюсные ВА24-29 С-34 ВА51-25-34 ВА57-31-34 ВА57Ф-34 Выключатель пакетный ПП3 Пускатели ПМ12 Реле времени 2РВМ Реле тепловой защиты РТТ Рубильник ВР32 Фотореле ФР-95 |
| 3Р-102-00 |  |  |
| 3Р-104-00 |  |  |
| 3Р-105-00 |  |  |
| 3Р-106-00 |  |  |
| 3Р-107-00 |  |  |
| 3Р-108-00 |  |  |
| 3Р-109-00 |  |  |
| 3Р-110-00 |  |  |
| 3Р-111-00 |  |  |
| 3Р-112-00 |  |  |
| 3P-113-00 |  |  |
| 3Р-115-00 |  |  |

| Тип панели УВР-8504 | Схемы главных цепей | Перечень коммутационной и защитной аппаратуры |
| --- | --- | --- |
| 3P-116-00 |  | Выключатели автоматические однополюсные ВА24-29 С-14 Выключатели автоматические трехполюсные ВА24-29 С-34 ВА51-25-34 ВА57-31-34 ВА57Ф-34 Выключатель пакетный ПП3 Пускатели ПМ12 Реле времени 2РВМ Реле тепловой защиты РТТ Рубильник ВР32 Счетчик – тип по заказу Трансформатор тока Т-0,66 Фотореле ФР-95 |
| 3P-117-00 |  |  |
| 3P-118-00 |  |  |
| 3Р-119-00 |  |  |
| 3P-120-00 |  |  |
| 3P-121-00 |  |  |
| 3P-122-00 |  |  |
| 3P-123-00 |  |  |

| Тип панели УВР-8504 | Схемы главных цепей | Перечень коммутационной и защитной аппаратуры |
| --- | --- | --- |
| 3Р-124-00 |  | Выключатели автоматические однополюсные ВА24-29 С-14 Выключатели автоматические трехполюсные ВА24-29 С-34 ВА51-25-34 ВА57-31-34 ВА57Ф-34 Выключатель пакетный ПП3 Пускатели ПМ12 Реле времени 2РВМ Реле тепловой защиты РТТ Рубильник ВР32 Счетчик – тип по заказу Трансформатор тока Т-0,66 УЗО – тип по заказу Фотореле ФР-95 |
| 3Р-125-00 |  |  |
| 3Р-126-00 |  |  |
| 3Р-127-00 |  |  |
| 3Р-128-00 |  |  |
| 3P-129-00 |  |  |
| 3P-130-00 |  |  |
| 3P-131-00 |  |  |
| 3P-132-00 |  |  |
| 3P-133-00 |  |  |
| 3P-134-00 |  |  |
| 3P-135-00 |  |  |
| 3P-136-00 |  |  |
| 3P-137-00 |  |  |
| 3P-138-00 |  |  |
| 3P-139-00 |  |  |
| 3P-140-00 |  |  |
| 3P-141-00 |  |  |
| 3P-142-00 |  |  |
| 3P-143-00 |  |  |
| 3P-144-00 |  |  |
| 3P-145-00 |  |  |
| 3P-146-00 |  |  |
| 3P-147-00 |  |  |
| 3P-148-00 |  |  |
| 3P-149-00 |  |  |

| Тип панели УВР-8504 | Схемы главных цепей | Перечень коммутационной и защитной аппаратуры |
| --- | --- | --- |
| 3P-150-00 |  | Выключатели автоматические однополюсные ВА24-29 С-14 Выключатели автоматические трехполюсные ВА24-29 С-34 ВА51-25-34 ВА57-31-34 ВА57Ф-34 Выключатель пакетный ПП3 Пускатели ПМ12 Реле времени 2РВМ Реле тепловой защиты РТТ Рубильник ВР32 Счетчик – тип по заказу Трансформатор тока Т-0,66 УЗО – тип по заказу Фотореле ФР-95 |
| 3P-151-00 |  |  |
| 3P-152-00 |  |  |
| 3P-201-00 |  |  |
| 3P-202-00 |  |  |
| 3P-203-00 |  |  |
| 3P-207-00 |  |  |
| 3P-208-00 |  |  |

| Тип панели УВР-8504 | Схемы главных цепей | Перечень коммутационной и защитной аппаратуры |
| --- | --- | --- |
| 3Р-210-00 |  | Выключатели автоматические однополюсные ВА24-29 С-14 Выключатели автоматические трехполюсные ВА24-29 С-34 ВА51-25-34 ВА57-31-34 ВА57Ф-34 Выключатель пакетный ПП3 Пускатели ПМ12 Реле времени 2РВМ Реле тепловой защиты РТТ Рубильник ВР32 Счетчик – тип по заказу Трансформатор тока Т-0,66 УЗО – тип по заказу Фотореле ФР-95 |
| 3Р-211-00 |  |  |
| 3P-220-00 |  |  |
| 3P-221-00 |  |  |
| 3P-222-00 |  |  |
| 3P-223-00 |  |  |
| 3P-224-00 |  |  |